ИЗМЕНЕНИЯ № 1

В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ от «10» августа 2010 года
по строительству многоквартирного дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Брянцева, участок 1
(севернее дома 80, литера А по проспекту Просвещения) – 1-ый этап

17 сентября 2010 года						              Санкт-Петербург

- Пункт 4 раздела II (Информация о проекте строительства) декларации изложить в следующей редакции:

| 4. Информация о местоположении строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и его описание в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство | Участок строительства 1-го этапа многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой находится на земельном участке площадью 17 320 кв. м, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Брянцева, участок 1 (севернее дома 80, литера А по проспекту Просвещения). В соответствии с ПЗЗ участок расположен в территориальной зоне ТД 1-2_2-общественно-деловая подзона объектов многофункциональной общественно-деловой застройки и жилых домов в периферийных и пригородных районах города, расположенных вне зоны влияния Кольцевой автомобильной дороги вокруг СПб и вылетных магистралей, с включением объектов инженерной инфраструктуры. Распоряжение КГА № 3833 от 10.12.2009 г. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка». Участок ограничен: на севере – существующим жилым домом, на западе – ул. Брянцева, на востоке – территорией торгового комплекса «О´кей», на юге – территорией кинотеатра «Прометей». Основной подъезд к участку предусматривается со стороны ул. Брянцева. Описание строящегося объекта Жилой комплекс представлен следующими технико-экономи ческими показателями: площадь застройки – 2 041,47 кв. м. общая площадь здания – 36 080,51 кв. м. общая площадь квартир (включая лоджии) – 27 738,1 кв. м. общая площадь квартир (не включая лоджии) – 26 824,68 кв. м. жилая площадь квартир – 14 681,35 кв. м. общая площадь встроенных помещений – 856, 82 кв. м. площадь подземной автостоянки на 117 м/м – 4 628,0 кв. м. строительный объем жилого дома 149 735, 0 куб. м., в т.ч.: подвала – 6 090,0 куб. м жилой части – 143 645,0 куб. м встроенных помещений – 2 850,0 куб. м количество квартир – 465 шт. этажность 20-24-26 этажей, подвал. Жилой корпус № 1, состоящий из трех секций (20, 24 и 26-этажные) вытянут с запада на восток, ступенеобразно возрастая от улицы Брянцева в сторону спортивного ядра ПТУ. На жилых этажах запроектированы одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры. Высота жилых этажей – 2,7 м. В подвалах запроектированы встроенные инженерно-технические помещения (ИТП, насосные, кабельные, водомеры), а также система инженерных коммуникаций. Теплый чердак предназначен для размещения машинных помещений лифтов и инженерных коммуникаций. Кровля – совмещенная, с внутренним водостоком. Покрытие – три слоя изопласта ХКП с посыпкой гравием. В решении фасадов используются следующие типы отделочных материалов: отделочный камень и лицевой кирпич. Подземная автостоянка на 117 машино-мест. Конструктивные решения: Конструктивная схема 20 и 24-этажных секций жилого здания в типовых этажах – перекрестно-стеновая. Конструктивная схема 26-этажной секции № 3 – перекрестно-стеновая. Секция – в плане пятигранник. Все надземные и подземные несущие конструкции – из монолитного железобетона. Ненесущие наружные стены здания – двухслойные, с поэтажным опиранием на плиты перекрытий, состоящие из слоя лицевого полнотелого кирпича. Несущие наружные стены из монолитного железобетона с наружным утеплением и отделкой лицевым полнотелым кирпичом толщиной 120 мм. Наружные стены подвалов – толщиной 200 мм, с наружным утеплением. Цоколь – с отделкой бетонным камнем «Полар». Колонны и пилоны в секции № 1 и № 2 – толщиной 400 мм. Перекрытия типовых этажей – неразрезные балочные плиты толщиной 16 мм (над подвалом – толщиной 20 мм). Перекрытия над первым этажом в секции № 1 и №2 – толщиной 200 мм по монолитным балкам сечением 200х500 (h) мм. Покрытие – неразрезанные безбалочные плиты толщиной 200 мм. Внутренние стены: с подвала по четвертый этаж – толщиной 200 мм, с пятого по двенадцатый этаж – толщиной 180 мм, выше – толщиной 160 мм. Элементы лестниц: марши – сборные железобетонные, площадки – из монолитного железобетона. Вентиляционные блоки – сборные железобетонные, с поэтажным опиранием на плиты перекрытий. Конструктивная схема одноэтажной пристроенной полузагубленной автостоянки – каркасно-стеновая. Все надземные и подземные несущие конструкции – из монолитного железобетона. Внутренние стены – толщиной 200 мм. Наружные стены – толщиной 400 мм с наружным утеплением, выше отмостки – с отделкой бетонным камнем «Полар». Конструкции лестниц – из монолитного железобетона. Фундаменты секций жилого здания и автостоянки– свайно-плитные. |
| --- | --- |

2.  Пункт 5 раздела II (Информация о проекте строительства) декларации изложить в следующей редакции:

| 5. Информация о количестве в составе строящегося (создаваемого) многоквартирного дома самостоятельных частей (квартир, гаражей и иных объектов), а также об описании технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией | Основные показатели жилого дома: Количество квартир в доме – 465 шт., из них: - однокомнатных квартир/студий – 223 шт., - двухкомнатных квартир – 128 шт., - трехкомнатных квартир – 90 шт., - четырёхкомнатных квартир – 24 шт. жилая площадь квартир – 14 681,35 кв. м. общая площадь встроенных помещений - 856, 82 кв. м. площадь подземной автостоянки на 117 м/м – 4 628,0 кв. м. Технические характеристики: Внутренняя отделка: - без чистовой отделки - без настилки полов - без малярных работ - без обоев - без внутренних дверных блоков - с установкой сантехнических приборов (кроме ванн) - с установкой входных дверей в квартиры. Заполнение оконных проемов – профиль ПВХ с двухкамерными стеклопакетами. Водоснабжение – от перекладываемой коммунальной водопроводной сети диаметром Д=355 мм по ул. Брянцева. Теплоснабжение – источник: котельная «Парнас». Точка присоединения – тепловая камера ТК-73 по ул. Брянцева. Электроснабжение – источники питания – ПС-10 кВ/10 кВ № 527 (от ТЭЦ-21, ПС-29). Точка подключения – РУ-0,38 кВ к новой ТП. Приборы учета и регулирования – предусмотрены устройства поквартирного учета воды и электроэнергии. |
| --- | --- |

Генеральный директор  ЗАО «Мегалит» ___________ А.Н. Брега